## Slide 1
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA · FT · NMI + CIC
Open RAN sem mistério
Kubernetes, Nephio, 5G Core, RIC, xApps e o laboratório que construímos
PARA QUEM ESTÁ COMEÇANDO
Uma visão do servidor físico até o KPI no Grafana — com o caminho para reproduzir e criar novos experimentos.
GUIA DIDÁTICO
NMI · amd64
CIC · arm64
Open RAN simulada
Nephio + GitOps
1º de setembro de 2026
Notes: [Sources]
- README.md
- docs/STATUS.md
- Logo: https://cen.unb.br/wp-content/uploads/2025/02/logo_unb_oficial_2025.png
[/Sources]

## Slide 2
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Ao final, cada camada terá um dono
02
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
1
entender a topologia física e as VMs
2
diferenciar Kubernetes de Nephio
3
seguir UE → RAN → Core → Internet
Pergunta de controle
“Quando uma xApp entra no ar, quem preparou o pacote, quem aplicou o YAML e quem executou o contêiner?”
RESPOSTA CURTA
Nephio prepara/publica a variante; Flux aplica; Kubernetes executa o pod.
Notes: [Sources]
- Objetivos didáticos definidos para esta apresentação
- README.md#Student-xApp-laboratory
[/Sources]

## Slide 3
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Um laboratório, seis camadas
03
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
1
Infraestrutura
servidores, Proxmox, VMs, pfSense e redes
2
Kubernetes
nós, namespaces, pods, Services e reconciliação
3
Telecom 5G
Open5GS, UE, RAN, interfaces N2/N3/F1/E2
4
RIC + xApps
assinaturas E2, KPM, algoritmos e métricas
5
Nephio + GitOps
blueprints, variantes, Porch, Gitea e Flux
6
Observabilidade
Prometheus, Grafana, Loki, Alloy e Alertmanager
REGRA MENTAL · As camadas cooperam, mas não são substitutas umas das outras.
Notes: [Sources]
- README.md#Architecture
- docs/NMI_DEPLOYMENT.md
- docs/OBSERVABILITY.md
[/Sources]

## Slide 4
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Kubernetes executa; Nephio entrega intenção
04
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
KUBERNETES
agenda pods nos nós
mantém estado desejado
oferece rede e descoberta
reinicia/substitui workloads
NEPHIO
organiza pacotes declarativos
especializa variantes por site
publica revisões no Git
automatiza a entrega GitOps
NÃO É UMA ESCOLHA
Usamos Nephio sobre Kubernetes. Sem Kubernetes não há onde executar a xApp; sem Nephio ainda seria possível aplicar Helm/YAML manualmente.
Notes: [Sources]
- https://kubernetes.io/docs/concepts/
- https://docs.nephio.org/docs/porch/
- docs/NEPHIO_POC_PLAN.md
[/Sources]

## Slide 5
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Do ferro ao pod: a hierarquia real
05
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
Servidor físico
Dell / Ampere
Hipervisor
Proxmox VE
Máquina virtual
Debian / Ubuntu
Nó Kubernetes
control plane / worker
Pod
um ou mais contêineres
EXEMPLO DO NMI
Proxmox002 hospeda a VM oran-k8s-01; essa VM é um nó; nela rodam pods do Open5GS, RAN e RIC base.
Um cluster pode usar uma ou muitas VMs. O número de máquinas afeta capacidade e disponibilidade — não muda o modelo de comunicação entre pods.
Notes: [Sources]
- docs/NMI_DEPLOYMENT.md
- Inventário ao vivo do cluster NMI em 2026-09-01
[/Sources]

## Slide 6
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Kubernetes em seis palavras
06
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
Cluster
conjunto administrado de nós
Node
máquina que executa workloads
Pod
menor unidade executável
Deployment
declara réplica e atualização
Service
endereço estável para pods
Namespace
escopo lógico dentro do cluster
ESTADO DESEJADO · O YAML descreve o que deveria existir; controladores tentam fazer o estado real convergir para essa descrição.
Notes: [Sources]
- https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-objects/
- https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/
- https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/
[/Sources]

## Slide 7
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Namespace não é outro cluster
07
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
CLUSTER NMI · 5 NÓS
5g-core
Open5GS + MongoDB
ran
CU / DU / UE
near-rt-ric
plataforma RIC
ricxapp
simple-mon + load-watch
monitoring
Prometheus / Grafana / Loki
nephio-*
Porch / WebUI / controllers
Os namespaces dividem objetos e nomes dentro do mesmo cluster; os mesmos nós e a mesma API Kubernetes continuam por baixo.
Notes: [Sources]
- https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-objects/namespaces/
- Snapshot kubectl do cluster NMI em 2026-09-01
[/Sources]

## Slide 8
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Open RAN separa funções e abre interfaces
08
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
UE
O-RU
O-DU
O-CU
5G CORE
Near-RT RIC + xApps
E2
NO NOSSO LAB
A RF é simulada por ZMQ; DU/CU e UE são software; o Core é Open5GS; o Near-RT RIC recebe KPM real do O-DU.
Abrir interfaces permite trocar componentes, observar a RAN e desenvolver aplicações de otimização/monitoramento sem reescrever toda a rede.
Notes: [Sources]
- https://www.o-ran.org/
- README.md#Architecture
- docs/STATUS.md
[/Sources]

## Slide 9
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Sopa de letrinhas · usuário e Core
09
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
Sigla
O que é
No laboratório
UE
equipamento do usuário
srsUE em software
SIM / IMSI
credencial e identidade do assinante
perfil cadastrado no Open5GS
IMEI
identidade do aparelho
não é a chave do assinante
AMF
registro, mobilidade e NAS
NF do Open5GS
SMF / UPF
sessão e tráfego de usuário
PDU + egress à Internet
IMPORTANTE · A xApp não cadastra SIM. O Open5GS autentica o assinante; a xApp observa dados da RAN via E2.
Notes: [Sources]
- docs/UE_SIMULATION_LAB.md
- helm/5g-core/
- docs/STATUS.md
[/Sources]

## Slide 10
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Sopa de letrinhas · RAN, RIC e métricas
10
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
Sigla
Ideia simples
Exemplo na PoC
RU / DU / CU
rádio e funções distribuídas/centralizadas
RF ZMQ + OCUDU
RIC
controlador inteligente da RAN
O-RAN SC Near-RT RIC
xApp
aplicação executada junto ao Near-RT RIC
simple-mon / load-watch
E2
interface entre RAN e Near-RT RIC
SCTP + E2AP
KPM
serviço que transporta medições
E2SM-KPM
KPI
indicador de desempenho
DRB.UEThpDl
RMR
mensageria interna do RIC
indicação 12050 para a xApp
Notes: [Sources]
- docs/STATUS.md
- xapps/python/xAppBase.py
- O-RAN Near-RT RIC research report: https://mediastorage.o-ran.org/ngrg-rr/nGRG-RR-2023-02-Native%20AI%20Architecture%20Description-v1.2.pdf
[/Sources]

## Slide 11
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Três fluxos coexistem — não misture
11
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
1 · PLANO DE DADOS
UE → RAN → UPF → Internet
carrega os bytes do usuário
2 · TELEMETRIA E2
O-DU → RIC → xApp
transporta medições KPM
3 · GESTÃO GITOPS
Git → Nephio → Flux → K8s
entrega configuração
OBSERVABILIDADE
Prometheus + Grafana + Loki reúnem evidências dos três fluxos.
Notes: [Sources]
- README.md#Architecture
- docs/OBSERVABILITY.md
- infra/nephio/
[/Sources]

## Slide 12
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Plano de dados: o caminho de um download
12
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
srsUE
tun_srsue
ZMQ
rádio virtual
O-DU / O-CU
RAN
Open5GS
AMF / SMF / UPF
Internet
HTTP 200
PROVA REALIZADA
Os perfis UE registram, recebem uma sessão PDU e transferem 50 MB com egress pela interface tun_srsue.
Esse tráfego estimula a RAN; em paralelo, o O-DU mede throughput e envia KPM ao RIC.
Notes: [Sources]
- scripts/demo-kpm.sh
- scripts/demo-ue-lab.sh
- docs/UE_SIMULATION_LAB.md
[/Sources]

## Slide 13
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Telemetria: do O-DU ao painel
13
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
O-DU
mede
E2Term
termina E2AP
SubMgr
cria assinatura
RMR
roteia 12050
xApp
decodifica
Grafana
visualiza
DRB.UEThpDl
LEITURA CORRETA
KPI é o número observado. KPM é o serviço/modelo que entrega medições. A xApp usa esse dado para calcular estado, tendência ou decisão.
Notes: [Sources]
- xapps/python/kpm_mon_xapp.py
- xapps/python/kpm_load_watch_xapp.py
- helm/near-rt-ric/
- docs/STATUS.md
[/Sources]

## Slide 14
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
O que uma xApp faz neste laboratório
14
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
ENTRADA
indicação E2SM-KPM
identidade do E2 node
DRB.UEThpDl
timestamp + subscription
ALGORITMO
simple-mon: expõe KPI
load-watch: média móvel
idle / active / busy
logs limitados
SAÍDA
/metrics
Prometheus
Grafana
evidência do teste
HOJE
As xApps são de monitoramento. Elas não enviam ações de controle à RAN; esse é um próximo tema de pesquisa com E2SM-RC e guardrails.
Notes: [Sources]
- packages/nephio/r4-simple-mon/README.md
- packages/nephio/kpm-load-watch/README.md
- docs/STATUS.md
[/Sources]

## Slide 15
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Nephio: catálogo, variantes e ciclo de vida
15
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
TEAM BLUEPRINT
modelo reutilizável
PACKAGEVARIANT
intenção do site
PORCH
orquestra pacote
GITEA
publica revisão
WORKLOAD CLUSTERS
NMI · amd64
CIC · arm64
NA POC
Nephio não cria Proxmox, VMs ou o cluster. Ele gerencia inicialmente pacotes de xApp e suas variantes.
Notes: [Sources]
- https://docs.nephio.org/docs/porch/
- https://docs.nephio.org/docs/guides/user-guides/usecase-user-guides/exercise-3-fluxcd-wl/
- infra/nephio/
- docs/NEPHIO_POC_PLAN.md
[/Sources]

## Slide 16
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
GitOps: configuração publicada vira execução
16
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
1
Código
Python + testes
2
Imagem
amd64 + arm64
3
Blueprint
pacote reutilizável
4
Variante
NMI ou CIC
5
Porch/Git
revisão publicada
6
Flux
kubectl declarativo
7
Kubernetes
pod executando
Git registra o que mudou
Flux detecta e reconcilia
Kubernetes mantém o estado
ROLLBACK PARA FRENTE · Publicamos uma nova revisão que restaura a configuração desejada; o histórico permanece auditável.
Notes: [Sources]
- infra/nephio/blueprints/
- infra/nephio/nmi-onboarding/
- Flux Kustomizations Ready no snapshot de 2026-09-01
[/Sources]

## Slide 17
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Não confunda as ferramentas
17
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
Ferramenta
Pergunta que responde
Papel nesta PoC
Proxmox
onde criar as VMs?
virtualização
Kubernetes
onde e como executar os pods?
runtime e reconciliação
Helm
como parametrizar um conjunto de YAML?
charts da pilha base
Nephio/Porch
qual pacote/variante vai para cada site?
gestão de pacotes xApp
Flux
como aplicar o Git no cluster?
reconciliador GitOps
Rancher/OpenShift
como administrar/oferecer a plataforma K8s?
não usados nesta PoC
ATALHO · Helm empacota templates; Nephio governa pacotes e variantes; Flux sincroniza Git; Kubernetes executa.
Notes: [Sources]
- docs/NEPHIO_POC_PLAN.md
- README.md
- https://docs.nephio.org/docs/porch/
[/Sources]

## Slide 18
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Topologia multi-site implantada
18
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
VPN NMI
alunos / professores
pfSense NMI 1/2
redes .71 e .72
CLUSTER NMI · amd64
5 nós · telecom + Nephio + observabilidade
Proxmox001
VM 111 + VM 113
Proxmox002
VM 105 + VM 112
Dell físico
nmi-srv03
CIC · ARM64
Ampere 2 + Ampere 3
Flannel entre pods · Multus/OVS para N2/F1-C/E2 · rotas pfSense entre sites/redes
DECISÃO · NMI concentra a pilha 5G e o management plane; CIC valida workloads arm64 sem duplicar todo o laboratório.
Notes: [Sources]
- docs/NMI_DEPLOYMENT.md
- docs/CIC_ARM_CLUSTER.md
- docs/STATUS.md
- Inventário ao vivo NMI em 2026-09-01
[/Sources]

## Slide 19
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
NMI: cinco nós, papéis visíveis
19
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
Nó
Sistema
Papel principal
Exemplos
oran-k8s-01
Debian 12
control plane + telecom
Open5GS, RAN, RIC base
oran-k8s-w01
Debian 12
RIC distribuído
E2Term, RTMgr
oran-k8s-w02
Debian 12
xApps
simple-mon, load-watch
nmi-srv03
Ubuntu 24.04
observabilidade
Prometheus, Grafana, Loki
nephio-k8s-w01
Ubuntu 22.04
gestão GitOps
Porch, Gitea, Flux, WebUI
Todos Ready · Kubernetes v1.30.14 · amd64
Notes: [Sources]
- Snapshot kubectl get nodes/pods em 2026-09-01
- docs/NMI_DEPLOYMENT.md
[/Sources]

## Slide 20
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
CIC: cluster ARM mínimo e útil
20
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
Ampere 2
VM 120 · cic-k8s-cp01
8 vCPU · 16 GiB
192.168.0.210
Ampere 3
VM 121 · cic-k8s-w01
8 vCPU · 16 GiB
192.168.0.211
Flannel + Multus + OVS
r4-simple-mon-cic
imagem multiarch executando nativamente como aarch64
POR QUE OUTRO CLUSTER? · É outro site e outra arquitetura. O objetivo é provar portabilidade; o management plane continua no NMI.
Notes: [Sources]
- docs/CIC_ARM_CLUSTER.md
- docs/STATUS.md
- README.md#Option-D-CIC-ARM64-laboratory-cluster
[/Sources]

## Slide 21
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Duas redes para dois problemas diferentes
21
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
FLANNEL
rede padrão dos pods Kubernetes
pod ↔ pod entre nós
Service / DNS / kube-proxy
overlay VXLAN
MULTUS + OVS
interfaces adicionais de telecom
n2br · NGAP
f1cbr · F1-C
e2br · E2/SCTP
POR QUE NÃO BASTA UMA? · A rede do cluster mantém Kubernetes simples; as redes adicionais preservam endereços e protocolos específicos da pilha RAN/RIC.
Notes: [Sources]
- docs/NMI_DEPLOYMENT.md
- ansible/roles/
- https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/
[/Sources]

## Slide 22
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
O repositório é o mapa do laboratório
22
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
oran-stack/
ansible/
provisiona hosts, cluster e rede
helm/
empacota Core, RIC, RAN, xApps e monitoring
xapps/
código Python e templates
packages/nephio/
Team Blueprints KRM
infra/nephio/
Porch, variantes, onboarding e WebUI
scripts/
demos, geração e verificação
docs/
arquitetura, status e tutoriais
ONDE O ALUNO COMEÇA · xapps/templates/kpm-monitor + scripts/new-kpm-xapp.sh; a infraestrutura revisa imagem, pacote, RBAC e variante.
Notes: [Sources]
- README.md#Repository-structure
- Estrutura atual do repositório
[/Sources]

## Slide 23
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
O que construímos nesta semana
23
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
1
Baseline
UE + Open5GS + RAN
2
RIC
E2 + KPM + simple-mon
3
Cluster
workers nos 2 Proxmox
4
Observabilidade
Grafana + Loki + alertas
5
Nephio
Porch + Flux + rollback
6
ARM
variante CIC aarch64
7
Didática
load-watch + 3 perfis UE
RESULTADO · O laboratório deixou de ser uma pilha monolítica em uma VM e virou uma plataforma multi-host, multi-site e reproduzível.
Notes: [Sources]
- docs/STATUS.md
- git log do repositório até 2026-09-01
[/Sources]

## Slide 24
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
As provas funcionais estão encadeadas
24
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
5/5
nós Ready no NMI
2/2
nós ARM64 no CIC
3
PackageVariants ativos
28,8
Mbit/s de pico KPM
UE registra
tráfego 50 MB
KPM no RIC
xApp calcula
Grafana mostra
LOAD-WATCH
Média móvel de 5 amostras; ciclo idle → active → busy → active → idle; pico observado de 28.841 kbps.
Notes: [Sources]
- docs/STATUS.md
- scripts/demo-load-watch.sh
- Snapshot Flux/Nephio de 2026-09-01
[/Sources]

## Slide 25
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
A mesma xApp atravessou arquitetura e site
25
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
IMAGEM MULTIARCH
sha256 fixado
VARIANTE NMI
VARIANTE CIC
amd64
simple-mon
KPM local
aarch64
simple-mon
KPM remoto via bridges
Grafana NMI
Notes: [Sources]
- docs/STATUS.md
- scripts/demo-kpm-multisite.sh
- PackageVariants simple-mon-nmi-v5 e simple-mon-cic-arm64
[/Sources]

## Slide 26
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Três perfis UE; um enlace ZMQ por vez
26
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
UE1
IMSI …001
UE2
IMSI …002
UE3
IMSI …003
ZMQ ponto a ponto → uma sessão ativa de cada vez
O-DU
LIMITAÇÃO KPM ATUAL · Report Style 1 com noLabel=true é agregado no O-DU/célula. Prova carga de rádio, mas não atribui o valor a um IMSI específico.
Notes: [Sources]
- docs/UE_SIMULATION_LAB.md
- docs/STATUS.md
- helm/ran/
[/Sources]

## Slide 27
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Como um aluno cria uma nova xApp
27
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
1
Escolher uma pergunta
qual KPI e qual comportamento?
2
Gerar o scaffold
scripts/new-kpm-xapp.sh
3
Programar e testar
callback rápido + métricas
4
Publicar imagem
digest multiarch imutável
5
Publicar blueprint
Porch + PackageVariant
6
Entregar pelo Flux
identidade restrita
7
Estimular a UE
50 MB por tun_srsue
8
Registrar evidência
Grafana + logs + relatório
DIVISÃO DE RESPONSABILIDADE · Aluno: algoritmo, testes e hipótese. Infra: cluster, RIC, pacote, rede, credenciais e revisão do deploy.
Notes: [Sources]
- docs/STUDENT_XAPP_LAB.md
- output/pdf/tutorial-aluno-xapp-nephio-openran-unb.pdf
- scripts/new-kpm-xapp.sh
[/Sources]

## Slide 28
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Reproduzir sem adivinhar
28
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
1 · PREPARAR
VPN NMI
clone do repositório
chaves/Secrets do laboratório
2 · VALIDAR
kubectl get nodes -o wide
pods por namespace
E2 node CONNECTED
3 · DEMONSTRAR
demo-ue-lab.sh
demo-load-watch.sh
Grafana + Nephio WebUI
kubectl get nodes
kubectl get pods -A -o wide
kubectl get kustomizations -A
kubectl logs -n ricxapp deploy/kpm-load-watch --tail=80
Os guias detalhados ficam em docs/ e no PDF do tutorial de xApp.
Notes: [Sources]
- README.md#Quick-start
- docs/STUDENT_XAPP_LAB.md
- docs/UE_SIMULATION_LAB.md
[/Sources]

## Slide 29
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Roteiro de demonstração em 10 minutos
29
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
00–02
Mapa
mostrar 5 nós NMI + 2 ARM CIC
✓
02–04
Core
Open5GS: assinantes e sessão
✓
04–06
Nephio
blueprint, variantes NMI/CIC
✓
06–08
Estímulo
UE + 50 MB por tun_srsue
✓
08–10
Evidência
KPM, estados e Grafana
✓
FRASE DE FECHAMENTO · Código no Git virou pacote por site, pod em duas arquiteturas e evidência de rádio no Grafana.
Notes: [Sources]
- docs/STATUS.md
- scripts/demo-load-watch.sh
- scripts/demo-kpm-multisite.sh
[/Sources]

## Slide 30
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Onde observar cada parte
30
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
Interface
URL pela VPN NMI
O que mostrar
Open5GS WebUI
192.168.72.10:30454
assinantes / perfis UE
Nephio WebUI
192.168.71.30:30707/config-as-data
pacotes e repositórios
Grafana · Overview
192.168.72.10:30300/d/oran-overview/…
saúde, KPM e load-watch
Grafana · Multi-site
192.168.72.10:30300/d/oran-multisite/…
NMI x CIC
Grafana · Logs
192.168.72.10:30300/d/oran-logs/…
Loki / Alloy
Alertmanager
192.168.72.10:30301
alertas ativos
ACESSO · As URLs são privadas e exigem VPN NMI. Credenciais ficam em Secrets/cofre ou são fornecidas pelo responsável do laboratório — não no material público.
Notes: [Sources]
- README.md
- Serviços NodePort consultados no cluster NMI em 2026-09-01
[/Sources]

## Slide 31
GUIA DIDÁTICO · OPEN RAN UnB
Limitações viram perguntas de pesquisa
31
PoC acadêmica · VPN institucional NMI · 1 set. 2026
Hoje
Próximo experimento
um peer ZMQ por vez
múltiplos UEs/RUs ou rádio SDR
KPM agregado no O-DU
Report Style/per-UE + correlação RAN ID ↔ IMSI
xApps só observam
E2SM-RC com limites e segurança
PoC multi-site
experimentos de latência, placement e edge
duas xApps de referência
novos algoritmos e artigos dos alunos
Não buscamos produção ou alta disponibilidade; buscamos uma bancada transparente, quebrável, recuperável e cientificamente mensurável.
Notes: [Sources]
- docs/STATUS.md
- docs/UE_SIMULATION_LAB.md
- Objetivo declarado da PoC acadêmica
[/Sources]

## Slide 32
A ideia que precisa ficar
Nephio entrega intenção.
Kubernetes executa.
Open RAN gera o experimento.
ALUNO
formula hipótese
programa xApp
gera estímulo
mede resultado
Repositório, tutorial e laboratório formam uma plataforma para aulas, TCCs e artigos.
Notes: [Sources]
- README.md
- docs/STUDENT_XAPP_LAB.md
- docs/STATUS.md
- Logo: https://cen.unb.br/wp-content/uploads/2025/02/logo_unb_oficial_2025.png
[/Sources]